- Реактор вварить в разрыв выхлопной трубы сразу после “штанов”, так чтобы штуцер “С” находился ближе к двигателю.

- Установить барботер и ресивер в подкапотном пространстве, причем барботер должен располагаться вертикально.

- Ресивер может располагаться как горизонтально, так и вертикально.

- Подсоединить нержавеющие гофро-шланги “A-A”, “B-B” и “C-C”, необходимой длины *, согласно схемы подключения. При подсоединении шлангов используйте только паранитовые (термостойкие) кольца-уплотнители. Для соединения ресивера с диффузором можно использовать как нержавеющий гофро-шланг, так и резиновый (газовый) через переходные штуцера-«ёршики».

- Если использовать штатный заливной бачек омывателя для залива воды, тогда сделайте внизу или сбоку, в нижней части бачка, отверстие диаметром 10 мм. Проволокой протяните штуцер, через горловину и с наружной стороны оденьте на штуцер шайбу и закрутите гайку. После этого соедините штуцер бака со штуцером дозатора барботера, ПВХ шлангом.

- Залейте воду в бачек.

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!

* При покупке гофро-шлангов, учитывайте длину с запасом (+100-200 мм) для плавных изгибов шлангов. Гофру используйте только для воды, так как в газовом варианте гайки сделаны не из нержавейки, а из черного металла или латуни.

** Поскольку реактор сделан из нержавейки, то для его максимальной отдачи требуется проехать не менее 1000-1500 км. для того, чтобы реактор набрал необходимый магнетизм.

ВАЖНО!

Во время эксплуатации реатора, старайтесь хотя бы раз в неделю, в воду добавлять уксус в соотношении 10:1. В зимнее время используйте незамерзающую жидкость согласно инструкции производителя жидкости.